Beta

1927CD

návod k použití

| Beta | uspořádání systému |
| --- | --- |

Viz obrázek na vnitřní straně desek originálu

| 1 | vzduchový kompresor |
| --- | --- |
| 2 | vzduchová nádrž |
| 3 | automatické vypouštění kondenzátu |
| 4 | hlavní filtr |
| 5 | hlavní potrubí |
| 6 | přívodní vedení |
| 7 | vypouštění kondenzátu |
| 8 | filtr-regulátor-mazací jednotka 3/8" |
| 9 | návlečka 3/8" |
| 10 | spojka 3/8" |
| 11 | hadice 10 mm |
| 12 | návlečka 3/8" |
| 13 | spojka 3/8" |

Beta								1927 CD 1/2"

1/2" reverzibilní rázový montážní klíč, výrobek č. 1927CD

Viz rozložený pohled (vnitřní část předních desek originálu)

| č. pol | kód. č. | Název | č. pol. | kód. č. | Název |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1927 0701 | Maznice | 26 | 1927 0726 | Podložka plochá |
| 02 | 1927 0702 | Přední plášť | 27 | 1927 0727 | Kolík |
| 03 | 1927 0703 | Zásuvný odraz (4 ks) | 28 | 1927 0728 | Spoušť |
| 04 | 1927 0704 | Vložka kovadliny | 29 | 1927 0729 | O-kroužek |
| 05 | 1927 0705 | Těsnění ploché | 30 | 1927 0730 | Plášť |
| 06 | 1927 0706 | Přídržný kroužek | 31 | 1927 0731 | Těsnění ploché |
| 07 | 1927 0707 | O-kroužek | 32 | 1927 0732 | Zadní kryt |
| 08 | 1927 0708 | Kovadlina | 33 | 1927 0733 | Šroub (4 ks) |
| 09 | 1927 0709 | Kolík paličky (2 ks) | 34 | 1927 0734 | Zpětný ventil |
| 10 | 1927 0710 | Palička (2 ks) | 35 | 1927 0735 | Šroub |
| 11 | 1927 0711 | Klec paličky | 36 | 1927 0736 | Kolík |
| 12 | 1927 0712 | Zadní distanční vložka | 37 | 1927 0737 | Sedlo ventilu |
| 13 | 1927 0713 | Kuličkové ložisko | 38 | 1927 0738 | Dřík ventilu |
| 14 | 1927 0714 | Zadní deska | 39 | 1927 0739 | Pružina |
| 15 | 1927 0715 | Rotor | 40 | 1927 0740 | Výfuková deflektor |
| 16 | 1927 0716 | Sada lopatek (6 ks) | 41 | 1927 0741 | O-kroužek |
| 17 | 1927 0717 | Válec | 42 | 1927 0742 | O-kroužek |
| 18 | 1927 0718 | Těsnění ploché | 43 | 1927 0743 | O-kroužek |
| 19 | 1927 0719 | Sedlo zpětného ventilu | 44 | 1927 0744 | Podložka plochá |
| 20 | 1927 0720 | Kuličkové ložisko | 45 | 1927 0745 | Přívod vzduchu |
| 21 | 1927 0721 | Ocelová kulička | 46 | 1927 0746 | Vlněná plst tlumiče hluku (5 ks) |
| 22 | 1927 0722 | Pružina | 47 | 1927 0747 | Vlněná plst tlumiče hluku (5 ks) |
| 23 | 1927 0723 | Zpětný ventil | 48 | 1927 0747 | Trubka tlumiče hluku |
| 24 | 1927 0724 | O-kroužek | 49 | 1927 0747 | Netkaný tlumič hluku |
| 25 | 1927 0725 | Těsnění ploché |  |  |  |

| Beta | návod k použití |
| --- | --- |

1/2" reverzibilní rázový montážní klíč

Výrobek č. 1927CD

Návod k používání rázových montážních klíčů a rohatkových ústrojí

Nástroj je distribuován firmou

beta utensili s.p.a.

Via A. Volta, 18

20050 SOVICO (MI)

ITÁLIE

musí být rozhodně předán uživateli

Pro snížení nebezpečí jakéhokoliv poranění osob si před používáním nebo opravováním nástroje, prováděním jakýchkoliv úkonů údržby nebo výměnou jakékoliv součásti příslušenství

pečlivě přečtěte všechny části tohoto návodu k použití.

bezpečnostní pokyny platné pro rázové montážní klíče

Naším cílem je dodávat takové pneumatické nástroje a nářadí, které vám umožní pracovat efektivně a BEZPEČNĚ.

Je ovšem třeba si uvědomit, že nejdůležitějším "bezpečnostním prvkem" každého nástroje jste VY SAMI, protože nejlepším způsobem, jak předcházet poranění, je dodržování až puntičkářské opatrnosti.

Jakkoliv zde nemůžeme vyjmenovat všechny typy možných nebezpečí, pokusili jsme se upozornit na některá z nejvýznamnějších z nich.

Dovolte nám, abychom vám připomenuli, že tento nástroj musí být používán jedině zručnými pracovníky a že na stroj se nikdy nesmí použít násilí; nástroj nepřetěžujte.

nebezpečí související s připojením na stlačený vzduch

Stlačený vzduch může způsobit vážná poranění osob.

Nemiřte stlačeným vzduchem nikdy proti sobě ani proti nikomu jinému.

Vzduch unikající z hadic může způsobit vážná poranění osob; pravidelně kontrolujte, zda hadice a/nebo fitinky nejsou uvolněné a/nebo nejsou poškozené.

Hadice, které s sebou "švihají", mohou způsobit vážné poranění.

Před manipulací s nástrojem zavřete hlavní zdroj stlačeného vzduchu, uvolněte zbytkový tlak a odpojte nástroj jen tehdy, když není právě ve pracovním stavu.

Tlak nesmí překročit hodnotu 6,2 baru, měřeno na straně přívodu vzduchu v pracovním stavu nástroje, resp. hodnotu tlaku uvedenou na identifikačním štítku nástroje.

různá jiná nebezpečí

Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od otáčejících se součástí nástroje.

Nenoste na krku žádné ozdoby, jako jsou řetízky nebo náhrdelníky. Nenoste žádné náramky ani volný oděv.

Vyvarujte se kontaktu nástroje a jeho příslušenství s vlasy.

Vyvarujte se kontaktu s jakýmkoliv příslušenstvím, které je v pohybu, v době, kdy je nástroj používán nebo poté, co byl používán.

Vždy používejte ochranné pracovní rukavice pro snížení nebezpečí, že byste se mohli pořezat nebo popálit.

nebezpečí související s třískami a úlomky

Varování: Drobné třísky a úlomky mohou též poškodit vaše oči a způsobit až oslepnutí.

Při práci s nástrojem, prováděním jakýchkoliv úkonů údržby nebo výměnou jakékoliv součásti příslušenství nebo náhradních dílů vždy používejte prostředky pro ochranu zraku. Toto opatření musí platit i pro kohokoliv jiného, kdo se pohybuje nebo pracuje v blízkosti.

Používejte jedině takové rázové nátrubky, které jsou v dobrém stavu, jsou zajištěny O-kroužkem a pojistným kolíkem tam, kde to provedení vřetene umožňuje. Nepoužívejte žádné manuální nátrubky.

Nesmí být používány žádné spojky a nástavce, protože ty mají vliv na účinnost montážního klíče, a důsledkem jejich použití je zvýšené nebezpečí prasknutí. Proto doporučujeme používat dlouhé rázové nátrubky jen tehdy, kdy je to skutečně potřebné.

Nepoužívejte nástroj nesprávným způsobem, protože by mohl působit příliš rychle, což by mohlo způsobit "vystřelení" příslušenství.

nebezpečí související s pracovními podmínkami a prostředím

Dávejte pozor na příliš dlouhé hadice ponechané na pracovišti; zakopnutí o ně a pád mohou mít za následek vážné poranění.

Vysoké hladiny hluku mohou mít za následek trvalou ztrátu sluchu; používejte proto ochranu sluchu tak, jak ji doporučuje zaměstnavatel a/nebo příslušné platné předpisy.

Stůjte na bezpečném, dobře vyváženém místě.

Opakující se pohyby a nebezpečné pozice v kombinaci s únavou a vibracemi mohou způsobit poranění vašich rukou a paží; je třeba přijmout odpovídající preventivní opatření.

Nevdechujte prach ani odpadky; chraňte se alespoň částečně používání dýchacího filtru.

Osoby pracující s nástrojem i provádějící jeho údržbu musí být přiměřeně fyzicky zdatné tak, jak si to vyžadují rozměry, hmotnost a výkon tohoto nástroje.

Tento nástroj není určen k používání v prostorách s nebezpečím výbuchu, a není opatřen izolací, která by umožňovala, aby přicházel do kontaktu se zdroji elektrické energie.

další bezpečnostní požadavky

Tento nástroj a jeho součástky a příslušenství nesmí být jakkoliv upravován a/nebo úmyslně poškozen.

Materiál, z něhož je nástroj vyroben, může podléhat opotřebení.

Práce s pneumatickými nástroji může s sebou nést vysoké vibrace; proto přijměte veškerá potřebná preventivní opatření.

Dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení vašich rukou mezi nástrojem a jiným předmětem.

další informace o bezpečnosti viz následující zdroje:

Dokumentace, informace a pokyny dodávané s tímto nástrojem;

Zaměstnavatel, asociace ve vašem oboru a/nebo odborové organizace;

Rada ES a/nebo místní správní orgány;

"Bezpečnostní doporučení pro práci s ne-elektrickými ručními nástroji a nářadím", k disposici na bruselské adrese Evropského standardizačního výboru - European Committee for Standardization, Rue de Stassart 36, 1050 Brusel, Belgie.

požadavky na správné připojení stlačeného vzduchu

Do nástroje přivádějte čistý vzduch, ve kterém není přítomna voda ani kondenzát, pod tlakem 6,0 baru, měřeno na vstupní straně vzduchu při pracujícím nástroji.

Nadměrně vysoký tlak způsobuje zkrácení provozní životnosti mechanických součástek nástroje a může mít za následek vážné poranění osob.

Nástroj připojte na napájecí zdroj stlačeného vzduchu s použitím příslušenství stejných rozměrů, jaká jsou vyobrazena na připojeném výkresu.

Nepřipojujte žádné rychlospojky přímo na stranu přívodu stlačeného vzduchu.

Správné připojení příslušenství si ověřte v návodu k použití.

Ověření provádějte podle specifikace uvedené v této příručce.

mazání

Pro dosažení optimální výkonnosti připojte tento nástroj na filtrační-mazací jednotku, vybavenou směšovačem vytvářejícím směs vzduchu s olejovou mikro-mlhou (položky 1919F1/2), nastaveným na dodávání 2 kapek za minutu speciálního oleje podle ISO 32 (položka 1919L). Toto shora zmíněné příslušenství se projeví dosažením vysoce výkonného nástroje a mechanických součástek odolných proti opotřebení.

Není-li přívodní tlakovzdušné vedení opatřeno žádnou mazací jednotkou, přilévejte olej ISO 32 nebo SAE # 10 přímo do nástroje přinejmenším jednou za den.

Kontrolu provádějte pravidelně každý měsíc a ověřujte, zda je spojka nebo zařízení paličky řádně mazána. V případě potřeby používejte olej SAE # 30 pro spojky, resp. mazací tuk na ložiska pro zařízení paličky.

Nepoužívejte petrolej nebo motorovou naftu.

údržba

Nelze-li nástroj uvést do provozu po delší době jeho nepoužívání, odpojte ho a  otočte čtyřhranným pohonem rukou, abyste tím odstranili jeho "přilepení".

Je-li montážní klíč používán denně, rozeberte a prohlédněte jeho pohonnou jednotku a sestavení nástroje každé 3 měsíce, při čemž vyměňte veškeré opotřebené součástky.

Doporučujeme jako příručku k provádění demontáže a montáže nástroje, jakož i k identifikaci kteréhokoliv z náhradních dílů, používat připojený rozložený pohled (viz přední desky originálu).

Udržujte nástroj mimo dosah prachu, vlhkosti a velmi nízkých teplot.

záruka

Tento nástroj byl vyroben i odzkoušen s maximální péčí, v souladu s aktuálně platnými bezpečnostními předpisy, a vztahuje se na něj 12-měsíční záruka.

Provedeme opravu jakýchkoliv závad způsobených vadou materiálu nebo výrobní vadou opravením nebo výměnou vadných součástek na základě našeho rozhodnutí. V případě vyžádání pomoci v průběhu záručního období zůstává konečné datum platnosti této záruky nezměněno.

Tato záruka se nevztahuje na jakékoliv závady, způsobené opotřebením, chybným použitím nebo vady způsobené úderem a/nebo pádem. Navíc tato záruka ztrácí platnost v případě provedení jakýchkoliv úprav nebo změn na nástroji, nebo byl-li nástroj úmyslně poškozen nebo zaslán středisku pro provádění oprav pro zákazníky po částech.

Z této záruky jsou výslovně vyloučeny jakékoliv újmy, k nimž došlo na lidech, a/nebo škody na majetku, ať již přímé nebo následné.

jak uplatňovat tuto záruku

Osvědčení o této záruce sestává ze dvou částí. Obě části řádně vyplňte, s uvedením následujících údajů: datum zakoupení, číslo finančního dokladu (stvrzenky), kódové číslo položky, výrobní číslo, křestní i příjmení jméno nebo název firmy a adresa; dohlédněte na to, aby prodejce řádně vyplnil na obou kuponech název a adresu své firmy a potvrdil je otiskem razítka.

Zašlete nejpozději do 15 dnů od data zakoupení kupón "A" distributorovi a uložte si kupón "B" společně s kopií finančního dokladu (stvrzenky) tak, abyste je mohli v případě jakékoliv reklamované závady ukázat prodejci.

prohlášení o shodě se směrnicí o "strojích"

| CE | my, beta utensili s.p.a. Via A. Volta, 18 20050 SOVICO (MI) ITÁLIE |
| --- | --- |

tímto potvrzujeme, s převzetím plné odpovědnosti, že výrobek

1/2" reverzibilní rázový montážní klíč

Výrobek č. 1927CD

odpovídá následujícím normám, v souladu s požadavky stanovenými

"Směrnicí o strojích": 89/392/EHS ve znění jejího doplnění směrnicemi

91/368/EHS a 93/44/EHS.

Místo a datum vystavení tohoto osvědčení:

SOVICO (MI) ITÁLIE

leden 2007

Jméno a funkce odpovědné osoby

massimo ciceri

(provozní ředitel)

nečitelný ruční podpis

specifikace:

| Čtyřhranný hnací prvek | 1/2" |
| --- | --- |
| šroubovaCÍ KAPACITA (8.8) | M22 - 34 mm |
| šroubovaCÍ KAPACITA (12.9) | M18 - 27 mm |
| volnoběžná rychlost | 7000 ot/min |
| maximální moment | 1020 Nm |
| přívod vzduchu | 1/4" kužel GAS (PLYN) |
| pracovní tlak | 6,0 baru |
| maximální pracovní tlak | 6,2 baru |
| minimální vnitřní průměr hadice | 6 mm |
| maximální spotřeba vzduchu | 130 l/min |
| hmotnost | 1,9 kg |
| celková délka | 195 mm |
| zařízení | Dvojitá palička (kladivo) |
| akustický tlak | 98,6 dB (A) |
| akustický výkon | 99,6 dB (A) |
| hladina vibrací | 0,36 m/sec2 (ISO 8662-7) |

Beta

beta utensili s.p.a.

Via Volta, 18

20050 SOVICO (MI) ITÁLIE

Tel.: 039-2077.1

Fax: 039-2010742