SCHÉMA SYSTÉMU

- KOMPRESOR

- VZDUCHOVÁ NÁDRŽ

- AUTOMATICKÉ VYPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

- HLAVNÍ FILTR

- HLAVNÍ POTRUBÍ

- PŘÍVODNÍ VEDENÍ

- VYPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

- FILTR - REGULÁTOR  - MAZACÍ ZAŘÍZENÍ  ½“

- NÁVLEČKA  ½“

- SPOJKA ½“

- HADICE 13 mm

- NÁVLEČKA  ½“

- SPOJKA  ½“

1“ REVERZIBILNÍ RÁZOVÝ MONTÁŽNÍ KLÍČ položka 1930HCD

| Č. pol. | Kódové č. | Název | Č. pol. | Kódové č. | Název |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1930 0403 | Olejové těsnění | 33 | 1930 0372 | Rotor |
| 02 | 1930 0351 | Šroub (8 ks) | 34 | 1930 0373 | Sada lopatek (6 ks) |
| 03 | 1930 0352 | Pružná podložka (4 ks) | 35 | 1930 0376 | Kroužek |
| 04 | 1930 0404 | Přední plášť | 36 | 1930 0410 | Souprava desky zadního konce |
| 05 | 1930 0302 | Maznice | 37 | 1930 0321 | Kuličkové ložisko |
| 06 | 1930 0341 | Šroubovací víčko | 38 | 1930 0322 | Přidržovací kroužek |
| 07 | 1930 0342 | Kroužek rukojeti | 39 | 1930 0377 | O-kroužek |
| 08 | 1930 0343 | Rukojeť | 40 | 1930 0378 | Pružný kolík |
| 10 | 1930 0401 | Ochrana pláště (2 ks) | 41 | 1930 0379 | Vratný ventil |
| 11 | 1930 0405 | Pouzdro | 42 | 1930 0326 | Ocelová kulička |
| 12 | 1930 0305 | Přidržovací kroužek | 43 | 1930 0325 | Pružina |
| 13 | 1930 0306 | O-kroužek | 44 | 1930 0380 | Ploché těsnění |
| 14 | 1930 0406 | Kovadlina 8“ | 45 | 1930 0381 | Zední ploché těsnění |
| 15 | 1930 0407 | Palička (2 ks) | 46 | 1930 0382 | Podložka plochá |
| 16 | 1930 0309 | Ocelová kulička (4 ks) | 47 | 1930 0383 | Deska |
| 17 | 1930 0408 | Klec paličky | 48 | 1930 0399 | Rám rukojeti |
| 18 | 1930 0409 | Kolík paličky (2 ks) | 49 | 1930 0384 | Chránič |
| 19 | 1930 0364 | O-kroužek | 50 | 1930 0385 | Spoušť |
| 20 | 1930 0395 | Vkládací odraz (8 ks) | 51 | 1930 0386 | Kolík |
| 21 | 1930 0365 | Plášť | 52 | 1930 0387 | Pružina |
| 22 | 1930 0374 | O-kroužek | 53 | 1930 0388 | Šroub |
| 23 | 1930 0375 | Adaptér hadice | 54 | 1930 0389 | Reverzační páka |
| 24 | 1930 0400 | Akustický tlumič | 55 | 1930 0390 | Pružina (2 ks) |
| 25 | 1930 0366 | Kuličkové ložisko | 56 | 1930 0391 | O-kroužek |
| 26 | 1930 0367 | Kuličkové ložisko | 57 | 1930 0392 | Dřík ventilu |
| 27 | 1930 0314 | Olejové těsnění | 58 | 1930 0393 | Pouzdro |
| 28 | 1930 0368 | O-kroužek | 59 | 1930 0394 | Ocelová kulička |
| 29 | 1930 0402 | Ploché těsnění | 60 | 1930 0395 | Pružina |
| 30 | 1930 0369 | Válec | 61 | 1930 0396 | O-kroužek |
| 31 | 1930 0370 | Pružný kolík | 62 | 1930 0397 | Přívod vzduchu (1/2“) |
| 32 | 1930 0371 | Pružný kolík |  |  |  |

VŠECHNY DETAILY MOHOU BÝT POZMĚNĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSTRAŽNÉHO UPOZORNĚNÍ

pokyny					(cz)

1“ REVERZIBILNÍ RÁZOVÝ MONTÁŽNÍ KLÍČ, položka 1930HCD

PŘÍRUČKA K POUŽÍVÁNÍ RÁZOVÝCH MONTÁŽNÍCH KLÍČŮ A RÁČEN

Nástroj je distribuován firmou

BETA UTENSILI SPA

VIA A. VOLTA, 18

20050 SOVICO (MB)

ITÁLIE

JE NAPROSTO NEZBYTNÉ, ABY TATO PŘÍRUČKA BYLA PŘEDÁNA UŽIVATELI

Pro omezení rizika vzniku jakýchkoliv škod a poranění osob je nutné před používáním nebo opravováním tohoto nástroje, prováděním jakékoliv jeho údržby nebo výměny jeho příslušenství

PŘEČÍST SI POČELIVĚ A DŮKLADNĚ VŠECHNY ČÁSTI TÉTO PŘÍRUČKY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PLATNÉ PRO POUŽÍVÁNÍ RÁZOVÝCH MONTÁŽNÍCH KLÍČŮ

Naším cílem je dodávat takové pneumatické nástroje a nářadí, které vám umožní pracovat efektivně a BEZPEČNĚ.

Je ovšem nutné si uvědomit, že tím nejdůležitějším „bezpečnostním zařízením“ každého nástroje jste VY SAMI, protože nejlepším způsobem, jak předcházet poranění, je dodržování až úzkostlivé opatrnosti při práci.

Jakkoliv zde není možné vyjmenovat všechny typy možných rizik, pokusili jsme se zdůraznit alespoň některá z těch nejvýznamnějších.

Dovolte nám, abychom vám připomenuli, že tento nástroj smí být používán jedině zručnými pracovníky a že se s ním nikdy nesmí zacházet s násilím; nástroj též nepřetěžujte.

RIZIKA související s PŘIPOJENÍM NÁSTROJE NA STLAČENÝ VZDUCH

Stlačený vzduch může být příčinou vážných poranění osob.

Nemiřte nikdy stlačeným vzduchem na sebe ani na nikoho jiného.

Vzduch, unikající z hadic, může způsobit vážné poranění osob; proto pravidelně kontrolujte, že hadice ani jejich fitinky nejsou uvolněné a/nebo poškozené.

Uvolněné a volně visící hadice mohou způsobit vážné škody.

Před manipulací s nástrojem vypněte/zavřete hlavní přívod stlačeného vzduchu, vypusťte veškerý zbývající tlak a nástroj odpojte až tehdy, když již neběží.

Tlak, měřený v místě přívodu vzduchu při běžícím nástroji, nesmí překročit hodnotu 6,2 baru nebo hodnotu, uvedenou na identifikačním štítku nástroje.

RIZIKA RŮZNÝCH TYPŮ

Zůstávejte v bezpečné vzdálenosti od otáčejících se částí nástroje.

Při práci nenoste na krku žádné součásti oblečení nebo ozdob, jako jsou řetízky nebo náhrdelníky. Nenoste žádné náramky ani volný oděv

Vyvarujte se kontaktu nástroje či jeho příslušenství s vašimi vlasy.

Vyvarujte se doteku jakéhokoliv pohybujícího se příslušenství, dokud je nástroj používán nebo poté, co byl používán.

Pro snížení nebezpečí pořezání a popálení používejte vždy ochranné pracovní rukavice.

RIZIKA související s odštěpky a třískami

Výstražné upozornění: malé odštěpky a třísky mohou poškodit též vaše oči a být příčinou trvalé slepoty.

Při používání nástroje, provádění jakýchkoliv úkonů při jeho údržbě či výměně jeho příslušenství nebo náhradních dílů mějte vždy nasazeny ochranné pracovní brýle. Je nutné, aby toto bezpečnostní opatření dodržovaly i všechny osoby, pohybující se v blízkosti vašeho pracoviště.

Používejte jedině rázové nástrčné nástavce, které jsou v dobrém technickém stavu, připevňujte je s použitím O-kroužku a pojistného kolíku všude, kde to umožňuje vřeteno nástroje. Nepoužívejte žádné ruční nástavce.

Nesmějí být používány žádné spojky nebo prodlužovací nástavce, protože ty mají nepříznivý vliv na účinnost nástroje a nesou s sebou zvýšení nebezpečí prasknutí. Proto doporučujeme používat dlouhé rázové nástrčné nástavce jedině v nezbytně nutných případech.

Nepoužívejte nástroj nesprávným způsobem, protože by se mohl rozběhnout příliš rychle a tím způsobit „vystřelení“ příslušenství.

RIZIKA související s PRACOVNÍMI PODMÍNKAMI

Dávejte pozor na příliš dlouhé hadice ponechané  na pracovišti; zakopnutí o ně a pád mohou způsobit vážné poranění.

Vysoké hladiny hluku mohou mít za následek trvalé poškození sluchu; proto používejte prostředky ochrany sluchu, doporučené vaším zaměstnavatelem a/nebo příslušnými předpisy.

Zůstávejte v bezpečné, dobře vyvážené poloze.

Opakující se pohyby společně s nezvyklými pozicemi těla v kombinaci s vibracemi mohou vyvolat ztuhnutí a křeče ve vašich pažích a rukou; proto je třeba jim bránit vhodnými preventivními opatřeními.

Nevdechujte prach ani odpadní materiály; chraňte se alespoň částečně používáním masky s filtrem.

Jak pracovníci, vykonávající vlastní práci, tak i ti, kteří provádějí údržbu, musí být fyzicky fit s ohledem na velikost, váhu a výkon tohoto nástroje.

Tento nástroj není konstruován pro používání v prostorách s nebezpečím výbuchu a není opatřen izolací, která by umožňovala, aby přišel do kontaktu se zdroji elektrického napětí.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Tento nástroj a jeho součásti a příslušenství nesmí být jakkoliv upravován a/nebo úmyslně poškozován.

Materiál, z něhož jsou vyrobeny konstrukční prvky tohoto nástroje, může časem podléhat opotřebení.

Práce s nástroji, poháněnými stlačeným vzduchem, může s sebou nést silné vibrace; proto přejměte veškerá odpovídající preventivní opatření.

Zabraňte tomu, aby vaše ruce byly zachyceny mezi nástroj a obráběný předmět.

DALŠÍ INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVCÍCH VIZ NÁSLEDUJÍCÍ MATERIÁLY:

Dokumenty, informace a pokyny dodávané s tímto nástrojem;

Zaměstnavatel, obchodní společnosti a/nebo odborové organizace;

Dokumenty Rady EHS a/nebo místních správních orgánů

„Bezpečnostní požadavky pro ruční neelektrické nástroje“, které lze získat na adrese: Evropský výbor pro standardizaci, Rue de Stassart 36, 1050 Brusel, Belgie.

POŽADAVKY NA SPRÁVNÉ PŘIPOJENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU

Do nástroje přivádějte čistý vzduch, ve kterém není přítomna voda ani kondenzát, pod tlakem 6,0 baru, měřeném v místě přívodu vzduchu při běžícím nástroji.

Nadměrně vysoký tlak má za následek zkrácení provozní životnosti mechanických částí nástroje a může být příčinou vážného poranění osob.

Nástroj připojte na zdroj stlačeného vzduchu s použitím příslušenství o stejných rozměrech, jaké jsou uvedeny na připojeném náčrtku.

Nepřipojujte přímo na místo přívodu vzduchu žádné rychlospojky.

Prostudujte si pokyny, abyste příslušenství připojili správně.

Prostudujte si technickou specifikaci uvedenou v této příručce.

MAZÁNÍ

Pro dosažení optimálního využití nástroje ho připojte na jednotku filtru-mazacího zařízení, opatřenou směšovačem vzduchu s olejem (položky 1919F ½“), nastavenou na dodávání 2 kapek za minutu a naplněnou speciálním olejem ISO 32 (položka 1919L). Shora zmíněné příslušenství udělá z vašeho nástroje vysoce výkonný nástroj s mechanickými díly odolnými vůči opotřebení.

Není-li přívodní vedení opatřeno mazacím zařízením, nalijte do nástroje přinejmenším jednou denně olej ISO 32 nebo SAE #10

Kontrolu provádějte pravidelně jednou měsíčně a sledujte, jsou-li spojka nebo zařízení paličky řádně mazány. Je-li třeba, použijte mazací prostředek SAE #30 pro spojku a mazací tuk na ložiska pro zařízení paličky. Nepoužívejte petrolej ani motorovou naftu.

ÚDRŽBA

Nelze-li nástroj spustit poté, co nebyl poměrně dlouhou dobu používán, odpojte ho a otáčejte jeho čtyřhranným hnacím hřídelem rukou, abyste odstranili jeho adhezi.

Je-li nástroj používán denně, rozeberte ho každé tři měsíce a podrobte kontrole jeho hnací jednotku, poté opět smontujte. Veškeré opotřebené díly vyměňte.

Jako pomůcku pro rozebírání a sestavování nástroje, jakož i pro identifikaci jakýchkoliv náhradních dílů, doporučujeme použít jeho rozložený pohled, který je přiložen,

Zabraňte pronikání prachu a vlhkosti do nástroje a působení silného chladu na něj.

ZÁRUKA

Tento nástroj byl vyroben a odzkoušen s vrcholnou péčí v souladu s aktuálně platnými bezpečnostními požadavky, a vztahuje se na něj 24měsíční záruka.

Opravíme jakékoliv poruchy, způsobené vadami materiálu nebo výrobními vadami, provedením opravy nebo výměny vadných dílů na základě našeho posouzení a rozhodnutí. V případě vyžádání si pomoci v průběhu záruční lhůty zůstává konečný termín ukončení záruční lhůty nezměněný.

Tato záruka se nevztahuje na žádné závady vzniklé v důsledku opotřebení, nesprávného používání nebo poruchy způsobené pádem nebo úderem. Kromě toho tato záruka pozbývá platnosti v případě, že byly provedeny jakékoliv úpravy nebo změny, nebo byl-li nástroj úmyslně poškozen nebo zaslán na středisko péče o zákazníky v několika kusech.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na jakékoliv škody (zranění) vzniklé na lidech nebo věcné škody na majetku, ať již přímé nebo následné.

SPECIFIKACE

| Čtyřhranný pohon | 1“ |
| --- | --- |
| Max. velikost šroubu (8.8) | M39 (60 mm) |
| Max. velikost šroubu (12.6) | M33 (50 mm) |
| Volnoběžné otáčky | 4000 ot./min |
| Maximální utahovací moment | 2711 Nm |
| Přívod vzduchu | ½“ kužel GAS |
| provozní tlak | 6,0 baru |
| Maximální provozní tlak | 6,2 baru |
| Minimální vnitřní světlost hadice | 13 mm |
| Maximální spotřeba vzduchu | 460 l/min |
| Hmotnost | 10,20 kg |
| Celková délka | 250 mm |
| Pracovní zařízení | dvojitá palička |
| akustický tlak | 95,6 dB (A) ) (pr EN 50144) |
| Akustický výkon | 98,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| Hladina vibrací | 6,9 m/sec2 (ISO 8662-7) |

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SE SMĚRNICÍ „STROJE“

My,

BETA UTENSILI SPA

VIA A. VOLTA, 18

20050 SOVICO (MB)

ITÁLIE

tímto osvědčujeme, s plnou odpovědností, že výrobek

1“ REVERZIBILNÍ RÁZOVÝ MONTÁŽNÍ KLÍČ,

položka 1930HCD

odpovídá následujícím normám, v souladu s požadavky

uvedenými ve „Směrnici pro stroje“

2006/42/ES

Místo a datum vystavení

SOVICO (MB) ITÁLIE

Leden 2010

Jméno a funkce odpovědné osoby

MASSIMO CICERI

(výkonný ředitel)